## Slide 1
网络基础知识
陈旭征

## Slide 2: 需要实现⽹络通信，需要做哪些⼯作？解决哪些问题

## Slide 3: 网络分层模型
互联⽹是⼀个分层架构
相同层次的对等实体通过协议进⾏通信
第N层给第N+1层提供服务

## Slide 4: 网络分层模型
每⼀层的作⽤是什么？

## Slide 5
⽹络层：IP协议
主机在⽹络中如何定位：IP地址
数据包如何到达物理不相邻的主机：IP分组的转发规则
当数据包⼤于链路层的最⼤传输单元时的处理⽅案：IP分⽚
信息传输的格式：IP分组结构

## Slide 6: IPv4 数据包格式

## Slide 7: 传输层：TCP/UDP 协议
TCP:
提供可靠的、⾯向连接的的端到端传输
数据分⽚
到达确认
超时重发
滑动窗⼝
失序和重复处理
数据校验
UDP:
提供不可靠的、⽆连接的的端到端传输

## Slide 8
问题：TCP和UDP各有什么利弊？ 分别合适哪些场景

## Slide 9: TCP三次握手

## Slide 10: IPv4协议的最⼤缺陷——IP地址不⾜
补丁⽅案
NAT(Network Address Translation)
问题：NAT有什么弊端？

## Slide 11: 终极⽅案——IPv6

## Slide 12: Http协议
HTTP是⼀个应⽤最⼴泛的应⽤层协议，定义浏览器/客户端如何从Web服务 器请求数据，以及Web服务器如何把数据传送给客户端
HTTP基于TCP
HTTP是请求-应答模式，客户端发送⼀个请求，服务器给⼀个应答
HTTP协议是⽆状态协议 HTTP协议的默认端⼝号是80，HTTPS端⼝443

## Slide 13: Http协议
Http Request格式

## Slide 14: Http request格式

## Slide 15: 8种Method
GET \ PUT \ HEAD \ POST \ DELETE \ TRACE \ OPTIONS \ CONNECT
典型的http Url示例
https://api.github.com/users/JakeWharton/repos?page=0&per_page=10

## Slide 16: 常见的header

## Slide 17: Content-type
Http协议规定了header部分必须是ascii字符，但是并没有规定body部分的格式和编码
⽆论是request还是response，只要有body就需要在header中的Content-Type字段中标明内容类型（MIME）和其他⼀些⽤于解析的信息
常⻅类型
application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
application/json
text/xml

## Slide 18: Http协议
客户端向服务端传送⾃定义信息的⽅式
url中的query
header
body

## Slide 19: Http协议
Http Response 格式
Http 状态码

## Slide 20: Http协议的发展

## Slide 21: Http协议的发展
Http1.0： 每⼀个请求都要新建⼀个TCP连接，请求完就断开
Http 1.1
默认⻓链接，允许TCP连接复⽤，节省了反复建连的过程
引⼊Range头域，允许范围请求功能
引⼊Host头域，允许虚拟主机功能
引⼊了更全⾯的Cache机制
Https
引⼊SSL/TSL协议保证安全

## Slide 22: HTTP2
HTTP/2 (HTTP-Over-QUIC)
⼆进制分帧
多路复⽤机制
服务端推送
头部压缩

## Slide 23: HTTP3
HTTP/3 (HTTP-Over-QUIC)
解决TCP队头阻塞问题
连接迁移(64位connectionId)
0RTT——通信双⽅在发起连接时，发起⽅第⼀个数据包⾥⾯便可以携带有效的业务数据

## Slide 24: API "应用编程接口"
前后端分离之前，大家都是全栈
合作困难，分锅困难
前后端分离
约定接口
使用第三方API

## Slide 25: RESTful API
问题：
服务器的服务怎么提供？
怎么设置服务的地址
⽤什么⽅法？Post还是Get？参数放哪？path/query/body?

## Slide 26: RESTful API
（Resources） RESTful API REpresentational State Transfer （资源）表现层状态转换
资源：⼀段⽂本、⼀张图⽚、⼀⾸歌曲
表现形式：json、xml 状态变化：通过 HTTP 动词实现
增删改查
API 是⾯向资源的，资源表达的形式可以是 json 或者 xml ，它的 url 中不包含动词，⽽是通过 HTTP 动词表达想要的动作
⽬的： 看 URL 就知道要什么 看 HTTP method 就知道⼲什么

## Slide 27: 传输格式
数据传输格式需要解决的问题
通⽤（可以表示任何复杂数据）
能够进⾏⽹络传输（⼆进制流或字节流）
跨语⾔使⽤
常⽤解决⽅法
Json
Protobuf
Xml

## Slide 28: 这三种格式各有什么优势和劣势？

## Slide 29: Postman 前端测试api工具

## Slide 30: 基础实现
GET传参
query传参
POST传参
multipart/form-data
application/json
application/x-www-form-unlencoded

## Slide 31: CORS跨域资源共享
浏览器安全的基石是“同源策略”(same-origin policy)，"同源"指的是"三个相同":
协议相同
域名相同
端口相同
<协议>://<域名>:<端口>/<路径>

## Slide 32: 端口在哪里？80 443
反向代理技术
对用户隐藏端口
给服务器代理的工具

## Slide 33
简单请求：
（1) 请求方法是以下三种方法之一：
HEAD GET POST
（2）HTTP的头信息 Request Headers 不超出以下几种字段：
Content-Type：只限于三个值application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
浏览器处理方法：
直接发送请求，在头信息中，添加一个origin字段
如果Origin指定的域名在许可范围内，服务器返回的响应，会多出几个头信息字段。
Access-Control-Allow-Origin: http://api.bob.com
Access-Control-Allow-Credentials: true Access-Control-Expose-Headers: FooBar
Content-Type: text/html; charset=utf-8

## Slide 34: 非简单请求
浏览器会发送两次http请求。第一次Request Method: OPTIONS,第二次再请求所需内容。
非简单请求是那种对服务器有特殊要求的请求，比如请求方法是PUT或DELETE，或Content-Type字段的类型是application/json。
非简单请求的CORS请求，会在正式通信之前，增加一次HTTP查询请求，称为预检请求 （preflight）。
回应：

## Slide 35: 如何发送http请求
XMLHttpRequest
fetch
axios

## Slide 36: XMLHttpRequest

## Slide 37: 响应格式
我们可以使用 xhr.responseType 属性来设置响应格式：
""（默认）—— 响应格式为字符串，
"text" —— 响应格式为字符串，
"arraybuffer" —— 响应格式为 ArrayBuffer
“blob” —— 响应格式为 Blob（二进制数据）
"document" —— 响应格式为 XML document（可以使用 XPath 和其他 XML 方法），
"json" —— 响应格式为 JSON（自动解析）

## Slide 38: fetch
fetch()的功能与 XMLHttpRequest 基本相同，但有三个主要的差异。
（1）fetch()使用 Promise，不使用回调函数，因此大大简化了写法，写起来更简洁。
（2）fetch()采用模块化设计，API 分散在多个对象上（Response 对象、Request 对象、Headers 对象），更合理一些；相比之下，XMLHttpRequest 的 API 设计并不是很好，输入、输出、状态都在同一个接口管理，容易写出非常混乱的代码。
（3）fetch()通过数据流（Stream 对象）处理数据，可以分块读取，有利于提高网站性能表现，减少内存占用，对于请求大文件或者网速慢的场景相当有用。XMLHTTPRequest 对象不支持数据流，所有的数据必须放在缓存里，不支持分块读取，必须等待全部拿到后，再一次性吐出来。

## Slide 39
const response = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: {
"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
},
body: 'foo=bar&lorem=ipsum',
});
const json = await response.json(); //为什么这一行？

## Slide 40
response.text()：得到文本字符串。
response.json()：得到 JSON 对象。
response.blob()：得到二进制 Blob 对象。
response.formData()：得到 FormData 表单对象。
response.arrayBuffer()：得到二进制 ArrayBuffer 对象。
上面5个读取方法都是异步的，返回的都是 Promise 对象。必须等到异步操作结束，才能得到服务器返回的完整数据。

## Slide 41: axios yyds
https://github.com/axios/axios
npm install axios
几种方法的demo

## Slide 42: config